Разбавитель вторичных антител

(с восстановителем)

Номер по каталогу:	K 022

Использование по

назначению:	Этот продукт может использоваться в качестве разбавителя для приготовления как растворов со вторичными антителами, так и негативных контрольных проб. Этот разбавитель может использоваться с любыми вторичными антителами, независимо от источника их происхождения. Разбавитель вторичных антител разработан специально для стабилизации вторичных антител, а также для восстановления неспецифического фонового окрашивания, наблюдаемого в течение иммуноокрашивания.

Введение:	Для получения оптимального окрашивания крайне важно правильное проведение разбавления и выбор соответствующего разбавителя. Ионная сила, кислотность среды и наличие или отсутствие детергентов могут повлиять как на процесс связывания, так и на устойчивость вторичных антител. Оптимальный уровень кислотности, наряду с присутствием стабилизирующих протеинов в разбавителе вторичных антител, гарантирует максимальную устойчивость вторичных антител. Наш разбавитель вторичных антител содержит оптимальные концентрации хлорида натрия и детергентов для предотвращения образования неспецифических связываний и, соответственно, обеспечения лучшего проникновения вторичных антител. Разбавитель вторичных антител специально разработан для разбавления вторичных антител в иммуногистохимии.

Форма выпуска:	100 мл буферного раствора 10х концентрации.

Хранение:	Хранить при температуре 2-8ºС.

Подготовка реагента:	Развести 1/10 объема 10х разбавителя вторичных антител в 9/10 ионизированной или дистиллированной воды.

Методика применения:	i)	Налить разбавитель в чистую стеклянную емкость.

ii)	Добавить концентрированные вторичные антитела непосредственно в разбавитель и тщательно перемешать.

iii)	Разбавленный конъюгат готов к использованию теперь и должен храниться при 2-8ºС для дальнейшего использования.

Меры предосторожности:	Избегать попадания на одежду, кожу или в глаза. В случае случайного соприкосновения промыть большим количеством воды. Не отмеривайте ртом. Следуйте местным инструкциям при утилизации.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com