Инструкция к адгезиву тканевому бонд, Tissue BondTM

Номер по каталогу:	K 013

Использование по

назначению:	Подготовить предметные стекла к поверхностной тканевой адгезии парафинированных и криоконсервированных фрагментов тканей.

Введение:	Надлежащая адгезия тканей к предметным стеклам - очень важный шаг в процессе иммуноокрашивания. Слабое прилипание тканей может привести к плохому качеству окрашивания или даже потери фрагментов ткани в течение процесса иммуноокрашивания. Белый клей, альбумин, хромовый желатин и поли-L-лизин увеличивают фон в течение процесса окрашивания. Т.к. несколько антител требуют глубокой обработки протеолитическими ферментами, микроволновой обработки, обработки сопонином и т.п., существует потребность клея для тканей, который может надежно прикрепит фрагменты тканей к стеклу, не создав никакого фона. Стекло, обработанное TissueBond, может использоваться как для залитых в парафин, так и для криоконсервированных секций ткани.

Принцип:	TissueBond реагирует с кварцевым стеклом, меняя его поверхностный химический состав таким образом, что оно может вступать в ионные и ковалентные связи с альдегидными и кетоновыми группами фрагментов тканей.

Компоненты:	7 мл прозрачной жидкости.

Хранение набора:	Хранить при 40 C.

Рабочий раствор:*	i)	Рабочий раствор должен приготавливаться непосредственно перед использованием.

ii)	Вылейте все содержимое флакона TissueBond в ацетон-совместимую емкость.

iii)	Добавьте сухой ацетон до объема 350 мл и тщательно перемешайте. Этого раствора достаточно для покрытия 500 стекол.

* После раскупоривания флакона немедленно его используйте. Не рекомендуется длительное хранение. Вылейте неиспользованный рабочий раствор.

Методика

использования:	i)	Поместите стекла в металлический стеклодержатель. Очистите стекла, погрузив их в ацетон на 1 минуту.

ii)	Погрузите стекла в рабочий раствор TissueBond на 30 сек.

iii)	Выньте и просушите стекла. Тщательно троекратно сполосните стекла в деионизированной воде. Меняйте воду после каждого ополаскивания. Во избежание создания пузырьков не покачивайте стеклодержатель до сушки. Просушите стекла на воздухе при комнатной температуре. После сушки стекла готовы к немедленному использованию. Их также можно хранить в коробке для последующего применения.

Меры

предосторожности:	Данный материал вызывает коррозию, а при попадании на кожу может вызывать раздражение. Избегать попадания на одежду и незащищенную кожу. При случайном контакте промыть большим количеством воды. Следуйте местным инструкциям для утилизации.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com

Лист данных безопасности материала

ИМЯ ПРОДУКТА: TissueBond				НОМЕР ПО КАТАЛОГУ. K 013

ОПАСНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Материал: TissueBond

CAS # 919-30-2

ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА

Коррозирующий, вызывает ожоги. При вдыхании или проглатывании опасен для здоровья; в случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В случае попадания в глаза или на кожу, промывать обильным количеством воды в течение по крайней мере 15 минут. Обеспечьте тщательное промывание глаз, раскрыв веки пальцами.

При вдыхании вынести пострадавшего на воздух. Применить искусственное дыхание в случае остановки дыхания.

При проглатывании, промойте рот водой, если пострадавший в сознании, вызовите врача.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать воду, применять двуокись углерода, сухой химический порошок или соответствующую пену.

Носить автономный дыхательный аппарат и защитную одежду для предотвращения попадания на кожу или в глаза.

При пожаре материал может разложиться с образованием горючей и взрывоопасной воздушной смеси.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ/ЭКСПОНИРОВАНИИ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Держать герметично закрытым, надевать соответствующий респиратор, перчатки, защитные очки и защитную одежду. Работать под химической вытяжкой. Не вдыхать пары, избегать попадания в глаза, на кожу, на одежду, тщательно вымыться после работы с материалом.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ВНЕШНИЙ ВИД: бесцветная жидкость

ТОЧКА КИПЕНИЯ: 217 C

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 220 F (104 C)

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИЛА ТЯЖЕСТИ: 0,942

УПРУГОСТЬ ПАРА: 7,7

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При вдыхании или проглатывании опасен для здоровья. Чрезвычайно деструктивен для тканей слизистой оболочки, верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

Номер согласно реестру токсических эффектов химических веществ (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)) TX2100000.

orl-rat	Полулетальная доза (LD50): 1780 мг/кг

ipr-mus	LD50: 260 мг/кг

skn-rbt	LD50: 4 г/кг

orl-mam	LD50: 4 г/кг

ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАЗЛИВАНИИ ИЛИ УТЕЧКЕ

Смыть в канализацию струей жидкости, если разрешается, или собрать абсорбентом и отнести на соответствующую свалку мусора.

Приведенная выше информация является правильной и должна использоваться в качестве инструкции. Конечные пользователи должны быть ответственными за соответствие этих данных формулировкам необходимых требований техники безопасности. Компания Diagnostic BioSystems не несет ответственности за любое повреждение в результате использования вышеупомянутого изделия или информации в Листе данных безопасности материала (Material Safety Data Sheet (MSDS)).